## Slide 1
Control
Automático
1
Profesor: Julio Braslavsky
Auxiliar: Virginia Mazzone
Código:
Característica:
Clases:
Consultas:
Email:
Oficina:
Teléfono:
CAUT1
Núcleo Básico
Lunes y Miércoles de 19 a 22
Martes y Jueves de 15 a 18
jbrasla@unq.edu.ar
9.5, Automatización y Control, UNQ
011.4275.7714 / 7717 (int. 220)
F. Varela

## Slide 2
CAUT1 Clase 1
1
Panorama de la clase
1.
2.
3.
4.
5.
Información práctica sobre la asignatura
Motivación a Ingeniería de Control
Tipos de diseños de sistemas de control
Integración de sistemas
Ejemplo: control on-off

## Slide 3
CAUT1 Clase 1
2
Información práctica sobre CAUT1
Esta asignatura es una introducción al control automático. Se
presentan principios, conceptos y técnicas fundamentales
pa- ra el análisis y diseño de sistemas de control.
Los sistemas que estudiaremos son lineales e invariantes en el tiempo, descriptos por su función transferencia en transfor- mada Laplace. Nos restringiremos a sistemas de una entrada
y una salida (SISO:
Los objetivos de la
single-input single-output).
asignatura:
Aprender a
Analizar y diseñar
sistemas de
control para plantas SISO.
Usar herramientas de software
solver problemas de diseño de
moderno para analizar y re-
control.

## Slide 4
CAUT1 Clase 1
3
Conocimientos
previos:
Señales
y
sistemas,
Procesos
y
máquinas industriales 1.
Régimen de promoción:
Aprobar los 3 Parciales
final)
teórico-prácticos (75 % de la nota
Aprobar los 2 Laboratorios (15 % de la nota final)
Optativos: 4 o 5 Trabajos prácticos (10 % de la nota final)
Aprobar significa obtener un rendimiento no menor al 60 %.
Recuperatorios: como máximo
2 de los 3 parciales
1 de los 2 laboratorios

## Slide 5
CAUT1 Clase 1
4
Software: MATLAB + SIMULINK
BOX
+ CONTROL SYSTEMS TOOL-
Libros:
* Goodwin, Graebe & Salgado,
tice Hall, 2001.
Control System Design. Pren-
Ogata, Ingeniería de Control Moderna, Prentice Hall, 1980.
Franklin, Powell & Emami-Naeini, Control de sistemas
micos con realimentación, Addison-Wesley, 1991.
diná-
Material en internet:
http://iaci.unq.edu.ar/caut1
http://csd.newcastle.edu.au/control

## Slide 6
CAUT1 Clase 1
5
Temas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Introducción al control automático
Principios de realimentación
Modelos, señales y sistemas
Análisis de sistemas
realimentados Control PID clásico
Diseño básico de controladores
SISO Consideraciones prácticas de
diseño
Diseño avanzado de controladores SISO

## Slide 7
CAUT1 Clase 1
6
Introducción al Control
Automático
Motivación a Ingeniería de Control
Tipos de diseños de control Integración de sistemas Ejemplo: control on-off

## Slide 8
CAUT1 Clase 1
7
Motivación a Ingeniería de Control
El control por realimentación tiene una larga historia que co-
menzó con el deseo primordial de los seres humanos de do- minar los materiales y las fuerzas de la naturaleza en su pro- vecho.
Los primeros
sistemas de mantener los viento.
ejemplos de dispositivos de control incluyen los
regulación de
relojes
y
los mecanismos
para
molinos de viento orientados en la dirección del
Las plantas industriales modernas poseen sofisticados siste-
mas de control que son cruciales para su operación correcta.

## Slide 9
CAUT1 Clase 1
8
Una planta
industrial moderna: una sección de la refinería de
petróleo austríaca OMV.

## Slide 10
CAUT1 Clase 1
9
La
ingeniería
de control
ha
tenido
un
enorme
impacto
en
nuestra sociedad.
Åström cita a Wilbur Wright (1901):
« Sabemos como construir aeroplanos.»
«Sabemos como construir motores.»
« El no saber cómo equilibrar y maniobrar aún desafía a estudiantes del problema de vuelo.»
los
«Cuando esta única dificultad sea resuelta, la era del vuelo
habrá arribado, ya que todas las demás dificultades son de menor importancia.»

## Slide 11
CAUT1 Clase 1
10
¡Los hermanos
Wright resolvieron cómo equilibrar y manio-
brar y volaron el Kitty Hawk el 17 de diciembre de 1903!

## Slide 12
CAUT1 Clase 1
11
De hecho, ninguno de los sistemas modernos (aviones, trenes
de alta velocidad, reproductores de CD, etc.) podrían
sin la ayuda de sofisticados sistemas de control.
operar
Por ejemplo, el regulador centrífugo de Watt tuvo
un
impac-
to
fundamental
durante
la revolución industrial.
La
fotografía muestra
un
regulador
centrífugo de Watt usado en una má-
quina de vapor en una fábrica de te- las cerca de Manchester, en el Reino Unido. Manchester fue el centro de la revolución industrial. La fábrica de telas está aún en operación.

## Slide 13
CAUT1 Clase 1
12
Regulador centrífugo de Watt
(Figura de Dorf & Bishop, Modern Control Systems, 9a Ed.)

## Slide 14
CAUT1 Clase 1
13
¿Dónde se usa control?
Procesos industriales
Transporte
Generación de energía
Transmisión de
energía Mecatrónica
Instrumentación
Artefactos electrónicos
Economía
Medicina
Autos
Trenes
Barcos
Aviones
Naves espaciales
•
•
•
•
•
Un mejor control es la
clave
tecnológica para
lograr
productos de mayor
calidad
minimización de desperdicios
protección del medio ambiente
mayor rendimiento de la capacidad instalada mayores márgenes de seguridad

## Slide 15
CAUT1 Clase 1
14
Todas estos elementos son relevantes en el control de una
planta integrada como la planta de amoníaco de la figura.

## Slide 16
CAUT1 Clase 1
15
Tipos de diseños de control
El diseño de sistemas de control también toma distintas for-
mas, cada una de las cuales requiere enfoques ligeramente distintos.
L@s ingenier@s
distintas etapas ejemplo:
de control deben resolver problemas en las
de la «vida» de
un
sistema
de
control,
por
Diseño inicial
Construcción
Refinamiento
«de base»
y ajuste
y actualización
Estudio «forense»

## Slide 17
CAUT1 Clase 1
16
Integración de sistemas
El éxito en ingeniería de control se apoya en tener un enfoque
«global» de los problemas. Algunos de los
en cuenta:
elementos
a
tener
la planta, el proceso a ser controlado
los
los los las
objetivos
sensores actuadores comunicaciones
el cómputo
la configuración e
interfaces los algoritmos
las perturbaciones e incertidumbres

## Slide 18
CAUT1 Clase 1
17
La planta
La estructura física de la planta es una parte intrínseca del
problema de control.
Por lo tanto, l@s ingenier@s de control deben estar familiari-
zados con la «física» del proceso bajo estudio.
Esto incluye conocimientos básicos de balances de energía,
balances de masas, y flujo de materiales en el sistema.

## Slide 19
CAUT1 Clase 1
18
Objetivos
Antes de diseñar sensores, actuadores, o configuraciones de
control, es importante conocer los objetivos de control.
Estos incluyen
Qué es lo que se pretende alcanzar (reducción de energía,
mayor produción, etc.).
Qué variables deben controlarse para alcanzar los
objeti- vos.
Qué nivel de calidad se necesita (precisión, velocidad, etc.).

## Slide 20
CAUT1 Clase 1
19
Los sensores
Los sensores
miten ver qué en control es:
son los ojos del sistema de control, que le per-
está pasando. De hecho, algo que suele decirse
Si se puede medir, se puede controlar.

## Slide 21
CAUT1 Clase 1
20
Los actuadores
Una vez ubicados los sensores para informar el estado de un
proceso, sigue determinar la forma de actuar sobre el
sistema para hacerlo ir del estado actual al estado deseado.
Un problema de control industrial típicamente involucrará va- rios actuadores distintos (ejemplo: tren de laminación).

## Slide 22
CAUT1 Clase 1
21
Tren de laminación moderno.

## Slide 23
CAUT1 Clase 1
22
Las comunicaciones
La interconección de sensores y actuadores requieren el uso
de sistemas de comunicación.
Una planta típica va a tener miles de señales diferentes que
seberán ser transmitidas largas distancias. Así, el diseño de sistemas de comunicación y sus protocolos asociados es un aspecto cada vez más importante de la ingeniería de control moderna.

## Slide 24
CAUT1 Clase 1
23
El cómputo
En los sistemas de control modernos la interconección de
sensores y actuadores se hace invariablemente a través de una computadora de algún tipo. Por lo tanto, los aspectos computacionales son necesariamente una parte del diseño general.
Los sistemas de control actuales usan una gama de dispositi-
vos de cómputo, que incluyen DCS (sistemas de control distri- buido), PLC (controladores lógicos programables), PC (com- putadoras personales), etc.

## Slide 25
CAUT1 Clase 1
24
UNAC-PC:
un entorno para implementación rápida de control
de procesos.

## Slide 26
CAUT1 Clase 1
25
Configuración e interfaces
La cuestión de qué se conecta con qué no es trivial en el di-
seño de un sistema de control. Podría pensarse que lo mejor siempre sería llevar todas las señales a un punto central, de manera que cada acción de control esté basada en informa- ción completa (el denominado control centralizado).
Sin embargo, esta raramente es la mejor solución en la prácti-
ca. De hecho, hay muy buenas razones por las que no convie- ne llevar todas las señales a un punto común. Algunas obvias son complejidad, costos, limitaciones en tiempo de cómputo, mantenimiento, confiabilidad, etc.

## Slide 27
CAUT1 Clase 1
26
Típica jerarquía de
control
Nivel
Descripción
Meta
Tiempos
Herramienta
diseño típica
de
4
Optimización
Satisfacer los pedidos
de los clientes y orga- nizar el suministro de materiales
C/día
Optimización
tica
está-
global
planta
de
la
3
Optimización
Lograr la operación efi-
ciente de una unidad (e.g., columna de des- tilación)
C/hora
Optimización
tica
está-
en
régimen
permanente a
nivel
unidad
operacional
2
Control diná-
Lograr
los
puntos
de
C/minuto
Control multivaria-
mico
a
nivel
operación
especifica-
ble
(e.g., control
unidad opera-
cional
dos en el nivel 3 con
predictivo
en modelo)
basado
rápida recuperación
perturbaciones
de
1
Control
diná-
nivel
Lograr los caudales
flujo especificados
de
en
C/segundo
Control
monova-
mico
a
riable (e.g. PID)
de actuador
el nivel 2 mediante ma-
nipulación de los actua- dores disponibles

## Slide 28
CAUT1 Clase 1
27
Algoritmos
Finalmente, llegamos al corazón de la ingeniería de control:
los algoritmos que conectan sensores y actuadores. Es
muy fácil subestimar este aspecto final del problema.
Como ejemplo simple de nuestra experiencia diaria,
conside- remos el problema de jugar tenis a primer nivel
internacio- nal. Claramente, se necesita buena visión
(sensores) y fuer- za muscular (actuadores) para jugar tenis
en este nivel, pero estos atributos no son suficientes. De
hecho, la coordinación entre ojos y brazo es también crucial
para el éxito.
En resumen:
Los
sensores
proveen
los
ojos,
y
los
actuadores
los
músculos; la teoría de control provee la destreza.

## Slide 29
CAUT1 Clase 1
28
Mejores
sensores dan mejor visión
Mejores
actuadores dan más músculos
Mejor control da más destreza al combinar
tuadores de forma más inteligente
sensores y ac-

## Slide 30
CAUT1 Clase 1
29
Perturbaciones e incertidumbre
Uno de los factores que hacen a la ciencia del control intere-
sante es que todos los sistemas reales están afectados por ruido y perturbaciones externas.
Estos factores pueden tener un impacto significativo en el ren-
dimiento del sistema. Como ejemplo simple, los aviones están sujetos a ráfagas de vientos y pozos de aire; los controladores de crucero de los automóviles deben adecuarse a diferentes condiciones de la ruta y diferentes cargas del vehículo.

## Slide 31
CAUT1 Clase 1
30
Homogeneidad
Finalmente,
sistemas de
todos los sistemas interconectados, incluyendo
control, sólo pueden ser tan buenos como el ele-
mento más débil.
Las consecuencias de este hecho en el diseño de control son
que debe tenderse a que todos los componentes (planta, sen- sores, actuadores, comunicaciones, cómputo, interfaces, al- goritmos, etc.) sean de una precisión y calidad aproximada- mente comparable.

## Slide 32
CAUT1 Clase 1
31
Análisis costo-beneficio
Para poder avanzar en ingeniería de control (como en mu- chas otras disciplinas) es importante saber justificar los gas- tos asociados. Esta justificación usualmente toma la forma de un análisis costo-beneficio. Las etapas típicas incluyen:
Evaluación de un rango de oportunidades de control.
Selección de una lista corta a examinar en más detalle. Decidir entre un proyecto de alto impacto económico o medio ambiente.
al
Consultar personal adecuado (gerencial, de operación, de
producción, de mantenimiento, etc.).
Identificar los puntos claves de
acción.
Obtener información de desempeño de un caso base
para comparación ulterior.
Decidir modificaciones a las especificaciones de operación.

## Slide 33
CAUT1 Clase 1
32
Actualizar actuadores, sensores, etc.
Desarrollar de algoritmos.
Probar algoritmos vía simulación.
Probar de algoritmos sobre la planta usando sistemas
de desarrollo rápido de prototipos.
Obtener información de desempeño para comparar con el
caso base.
Realizar
Obtener
Realizar
la implementación definitiva.
información de desempeño final alcanzado. el informe final del proyecto.

## Slide 34
CAUT1 Clase 1
33
Resumen
La Ingeniería de Control está presente en virtualmente to- dos los sistemas modernos de ingeniería.
El control es una tecnología a menudo «invisible», ya
el éxito mismo de su aplicación la vuelve indetectable. El control es la clave tecnológica para lograr
que
productos de mayor calidad
minimización de desperdicios
protección del medio
ambiente
mayor rendimiento de la capacidad instalada
mayores márgenes de seguridad
•
•
•
•
•
El control es multidisciplinario (incluye sensores,
res, comunicaciones, cómputo, algoritmos, etc.)
actuado-
El diseño de control tiene como meta lograr un nivel de ren-
dimiento deseado frente a perturbaciones e incertidumbre.